产品质量监督抽查实施细则

# 2021年新疆维吾尔自治区

# 烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

2021-01-25发布                                        2021-01-25实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆维吾尔自治区流通领域烟花爆竹销售企业。

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽样基数须满足应抽取的检验样品和备用样品的数量。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样数量按GB/T10632-2014的规定执行，检验样本量按表1、表2、表3规定抽取，同时抽取同样数量的备用样品。

表1 一般产品抽样样本量规定

| 批量范围N（个、支、根） | ≤500 | 501～1000 | 1001～2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹类产品抽样样本量规定

| 批量范围N（挂、卷、盘） | 样本量n（挂、卷） |
| --- | --- |
|  | ≤50响/（挂、卷） | 51～500响/（挂、卷） | 501～2000响/（挂、卷） | ＞2000响/（挂、卷） |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001～2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花类产品抽样样本量规定

| 批量范围N/个 | 样本量n/个 |
| --- | --- |
|  | 组合发数/（发/个） |
|  | ≤20 | 21～50 | ＞50 |
|  | 单筒内径/mm |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501～1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2 检验依据

本细则中烟花爆竹产品的检验项目、判定依据、检验方法见表4。

表4 检验项目、检验依据、检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零售包装标志 | GB10631-2013 5.1 GB19593-2015 5.1.2 | GB10631-2013 6.1 GB19593-2015 6.1 |
| 2 | 外观 | GB10631-2013 5.3 GB19593-2015 5.2 | GB10631-2013 6.3 GB19593-2015 6.2 |
| 3 | 引 燃 装 置 | 引火线 | GB10631-2013 5.4.2.3 GB19593-2015 5.3.2 a)、b） | GB10631-2013 6. 4.2.1 GB19593-2015 6.3.2 |
| 4 |  | 引火线及牢固性 | GB10631-2013 5.4.2.4 | GB10631-2013 6.4.2.2 GB19593-2015 6.3.2 |
| 5 |  | 引燃时间 | GB10631-2013 5.4.2.6 GB19593-2015 5.3.2 d) | GB10631-2013 6.4.2.3 GB19593-2015 6.3.3 |
| 6 | 药量 | GB10631-2013 5.6.2 GB19593-2015 5.6.2 | GB10631-2013 6.6.2 GB19593-2015 6.6.2 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

# 3.1 依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB/T10632-2014 烟花爆竹 抽样检查规则

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

检验中发现产品任一检查项目缺陷数量小于GB/T10632-2014规定的拒判数时，判定为合格；缺陷数量大于或等于GB/T10632-2014规定的拒判数时，判定为不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。