产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区电采暖设备（煤改电）

产品质量监督检验实施细则

2021-07-15发布                                  2021-07-15实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区电采暖设备（煤改电）

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1新疆维吾尔自治区行政区域内电采暖设备（煤改电）产品的流通领域。

1.2抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品类型为驻立式、固定式。

1.3抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

1.4随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查的室内加热器包括执行标准为DB65/T 4225—2019的石墨化碳基类电散热器和执行GB 4706.23-2007国家标准的其他室内加热器。

石墨化碳基类电散热器检测项目如表1所示。

表1石墨化碳基类电散热器检验项目表

| 序号 | 试验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护（除GB 4706.1-2005中第 8.1.4条） | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流 | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 3 | 发热(只测：驻立式器具、固定式器具、热电偶法) | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 4 | 非正常工作（除GB 4706.1-2005中第19.11.4条） | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 5 | 机械强度 | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 6 | 结构（除GB 4706.1-2005中第22.16、22.32、22.46、22.47、22.48条） | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 8 | 接地措施(除GB 4706.1-2005中第27.4条) | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 9 | 螺钉和连接 | DB65/T 4225—2019 GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |

其它室内加热器检测项目如表2所示。

表2其它室内加热器检验项目表

| 序号 | 试验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护（除GB 4706.23-2007中第 8.1.4条） | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 3 | 发热(只测：驻立式器具、固定式器具、热电偶法) | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 4 | 非正常工作（除GB 4706.23-2007中第19.11.4条） | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 5 | 机械强度 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 6 | 结构（除GB 4706.23-2007中第22.46条） | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 8 | 接地措施(除27.4条) | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |
| 9 | 螺钉和连接 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 | GB 4706.23-2007 GB 4706.1-2005 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.23-2007家用和类似用途电器的安全室内加热器的特殊要求

DB65/T 4225—2019南疆“煤改电”工程用 石墨化碳基类电散热器通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。